CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh Phúc

BIÊN BẢN BẢN GIAO VÀ NGHIỆM THU THIẾT BỊ

(Số:01.1222/MBVPD5/ QPC-)

Hôm nay, ngày  tháng  năm 2023, Tại: Địa chỉ:

Chúng tôi gồm có:

| BÊN NHẬN (BÊN A) | : CÔNG TY |
| --- | --- |
| Mã khách hàng | : |
| Địa chỉ | : |
| Điện thoại/Fax | : Email: |
| Đại diện là |  | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

| BÊN GIAO (BÊN B) | : CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH VÀ SX THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN QPC |
| --- | --- |
| Địa chỉ | : 118 ngõ 318 đường La Thành, P Ô Chợ Dừa, Q Đống Đa, HN |
| Điện thoại | : Fax: |
| Đại diện kỹ thuật | : A Đông | ĐTDD: 0941.388.329 |
| NV KD/DA theo dõi | : | ĐTDD: |

Theo HĐ số:

Hai bên thống nhất làm biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị với nội dung sau:

- Bên B đã bàn giao cho bên A Máy bơm vữa động cơ 3 pha 3kw với các thông số sau:

| TT | Mô tả thiết bị | Model-Mã số | Nước SX | ĐV | SLg | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Máy bơm vữa động cơ 3 pha: Thông số kỹ thuật: - Xuất xứ: Việt Nam; Model: PD-05; - Động cơ:3kW; 380VAC, 50 Hz - Áp suất làm việc: Max 10 Bar (Kg/cm2; atm); - Lưu lượng: 20 L/phút; - Dung tích phễu: 50 Lít; - Kích thước DRC: 500 x 450 x 600mm; - Khối lượng thiết bị: 70 kg; - Bảo hành: 06 tháng. | PD-05 | VN | cái | 01 |  |

- Hàng hoá đảm bảo theo yêu cầu khách hàng.

- Thiết bị vận hành chạy thử tốt.

- Bên B đã hướng dẫn Bên A xong về sử dụng thiết bị gồm: vận hành, bảo dưỡng, an toàn vệ sinh.

- Bên A nhất trí đưa thiết bị vào sử dụng.

- Bên B có trách nhiệm bảo quản, bảo hành thiết bị theo quy định của bên A kể từ ngày bàn giao thiết bị.

- Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

- Xác nhận thời gian làm việc:

  - Thời gian bắt đầu:………giờ..........ngày    tháng   năm 2023

  - Thời gian kết thúc:………giờ..........ngày  tháng   năm 2023

| ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN |  | ĐẠI DIỆN BÊN GIAO |
| --- | --- | --- |